Mechanika,

soustava souřadnic.

Měření repeatability
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=50801

Základ mechanické konstukce tvoří extrudované hliníkové profily 30x30mm od firmy Missumi, konkrétně typ GFS6-3030. Profil má drážky které za pomocí zásuvných matek umožňují snadné přichycení dalšího příslušenství k profilu. Stejně tak spojování profilů je díky drážkám velice jednoduché. Vzhledem k tomu, že v celé konstrukci je zapotřebí velké množství spojů, vycházelo by použití originálních spojek draho. V nášledujiící tabulce je seznam riginálních dílů Misumi potřebných pro jeden spoj a jejich cena.

Název dílu	Kód dílu	Cena	Počet ks
Rohová spojka	HBLTS6	37	1
Zásuvná matka	HNTP6-6	16	2

Cena originálních dílů Misumi potřebných na jeden spoj (v Kč a včetně DPH).

Jen spojky k sestavení rámu by tak přišly na přibližně 2000Kč. Proto byla zvolena úspornější varianta za použití 3D tisku FDM technologií. Díl HNTP6-6 byl nahrazen M6 matkou vsazenou do vytištěného dílu a rohová spojka HBLTS6 byla nahrazena celá tištěným dílem. Bez započtení energií a amortizace stroje vyšla cena plastových dílů na jeden spoj pod 5 Kč, což je výrazná úspora oproti 69Kč v originálních dílech.

Ukázka tištěných spojek použitých na rámu.

Dle zadání má automat být schopen osazovat DPS o velikosti 150x250mm. Při návrhu velikosti pracovní plochy bylo také nutné počítat s prostorem pro zásobníky součástek a kameru. Jelikož bylo použito lineárního vedení s typyzovanou délkou po 10cm, zvolil jsem délku vedení pro osu X 60cm a pro osu Y 40cm. Při započtení rozměrů samotné osazovací hlavy tak šlo počítat s reálnou pracovní plochou přibližně 300x500 mm. Pro samotnou desku 150x250 mm a požadovaných 20 zásobnících na součástky je to dostatečně velký prostor.

http://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302689160/

Řešení pojezdů pro osy X a Y

Konstrukci pojezdů pro osy X a Y lze realizovat z běžně dostupných součástí třemi různými způsoby. Nejlevnější variantou je použití speciálně tvarovaných hliníkových profilů/kolejnic, po kterých budou jezdit ložiska nebo plastová kolečka. Použití ložisek v kombinaci s hliníkovou kolejnící není kvůli nízké tvrdosti hliníku příliš vhodné, časem pak dochází k vyježdění drázky v profilu. Proto se namísto ložiesk používají spíše tvrdé plasty jako je POM (Paraformaldehyd) konkrétně ve své variantě pod obchodním názvem Delrin.

http://makerslide.com/
Ukázka hliníkového profilu MakerSlide s Delrinovými kolečky.

Delrinová kolečka jsou tvarována do tvaru písmene V stejně jako hliníková kolejnice. Tento systém zamezuje nežádoucímu pohybu osy ve směru kolmém na směr pohybu po kolejnici.

Systém vodících tyčí.

Pojezd tvoří lineární ložiska jezdící po hlazené tyči. Hlazená tyč je buď uložená jen na koncích a ložisko ji celou obepíná, nebo je tyč po celé délce podepřená a lineární ložisko je s výřezem. Rozdíl mezi těmito variantamy je z hlediska maximální zatížitelnosti vedení. V našem případě by tak stačila varianta uložení na koncích, váha celého pojezdu i s vakuovou pinzetou byla odhadována pod 1kg.

Ukázka podepřených tyčí a lineárního ložiska v domku
http://www.cncshop.cz/sbr16-podeprene-tyce-pr-16mm

Lineární vedení
Poslední zvažovanou a zároveň nejdražší možnosí bylo použití lineárního vedení. Tato varianta slibovala dosažení největších přesností. Dle zadání práce má být osazovací automat chopen osazovat součástky o velikosti 0805 pro které by bylo odatačující použití i první zmiňované varianty s Delrinovými kolečky. Osobním cílem ale bylo realizovat co nejpřesnější stroj který by byl schopen osazovat i součástky o velikostech 0402. Proto bylo i přes svou vysokou cenu zvoleno právě toto řešení.

Pohon os
Pokud se omezíme na základní principy přenosu rotačního pohybu motoru na lineární pohyb, zůstávají dvě varianty jak osy pohánět. A to za pomocí řemenů a nebo šroubovicového systému.
Šroubovicový systém pracuje na podobném principu jako matka (pohyblivá část) na závitové tyči (šroubovice).

 tak je buď možnost přeno

Uspořádání os X a Y
V předchozí kapitole byly na základě úvah o přesnosti zařízení zvoleny pojezdy tvořené lineárním vedením. V této kapitole bude popsaná problematika uspořádání jednotlibých os.

Samotný polohovací systém osazovacího automatu pracuje v kartézském souřadnicovém systému. Z konstrukčního hlediska bylo několik možností jak systém řešit. Základní konstrukční princip je, že každá osa má svůj vlastní motor (nebo více motorů), který ji pohání. Portálová konstrukce našeho osazovacího automatu by tak vypadala dle následujícího obrázku.

V případě použití jendnoho motoru pro osu Y by bylo nutné spř

Když si představíme portálové

konstukce kde každá osa má svůj motor nebyla z hlediska kompaktnosti designu příliš zajímavá.

Zajímavou konstrukcí je H-bot kde je řemen uspořádán do tvaru H. Jsou použity dva motory kde při pohybu mechanismu jen v jedné osy se oba točí.
Nevýhodou tohoto uspořádání je fakt, že síly působící na pohyblivý portál jsou v opačném směru což může vést k jeho mírné rotaci. Tento systém se tak dá použít za předpokladu použití kvalitního lineárního vedení.

Všechny výše zmíněné nevýhody systému H bot jdou eliminovat podobným, avšak komplikovanějším uspořádáním zvaným coreXY.
Jak je vidět z obrázku, síly působící na portál působí oproti H bot již v jednom směru a nechochází tak k nechtěné rotaci portálu.